# Razítko pro schválení vodoprávním úřadem:

# Platnost do:

KANALIZAČNÍ ŘÁD

stokové sítě obce

Mouchnice

Paré č. 1

# OBSAH

- Titulní list kanalizačního řádu

- Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

  - Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

  - Cíle kanalizačního řádu

- Popis území a charakter odpadních vod

  - Popis území

  - Charakter odpadních vod

- Technický popis STOKOVÉHO SYSTÉMU

  - Popis stokové sítě

  - Hydrotechnické a hydrologické údaje

- Požadavky vodoprávního úřadu na množství a kvalitu vypouštěné odpadní vody

  - Vodoprávní rozhodnutí

  - Údaje o recipientu

- Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

- Nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace

- Způsob a četnost měření množství odpadních vod včetně vod srážkových

- Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných Událostech

- Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním Řádem

- Aktualizace a revize kanalizačního řádu

- Použité podklady

- Přehledné situace stokové sítě a objektů na stokové SÍTI

- Přílohy ke KŘ

# 1. titulní list kanalIZAČNÍHO ŘÁDU

NÁZEV OBCE A PŘÍSLUŠNÉ STOKOVÉ SÍTĚ:	MOUCHNICE

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ:

6210-699969-00373460-3/1 (Obec Mouchnice)

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Mouchnice. Tyto odpadní vody jsou vypouštěny do vod povrchových (přes výusťě „V1“, „V2“, „V3“, „V4“ a „V5“), konkrétně do recipientu Kyjovka.

Vlastník a provozovatel kanalizace:	Obec Mouchnice

Identifikační číslo (IČ):	00373460

Sídlo:	Mouchnice, č. p. 7, 683 33 Nesovice

Datum zpracování:	06/2019

##### Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu:

č. j. ......................................................................................           	ze dne ..........................................

.........................................................................

schvalující úřad

# 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35)

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16) v platném znění

- vyhláška č. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) v platném znění

## 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, § 35 zákona č. 274/2001 Sb.

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci.

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2.2. Cíle kanalizačního řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Mouchnice tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na ní,

- bylo zaručeno bezporuchové odvádění odpadních vod volnými výustmi do recipientu,

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokových sítí.

# 3. Popis území a charakter odpadních vod

3.1. Popis území

Obec Mouchnice leží na úpatí Chřibského pohoří a Ždánského lesa na obou březích říčky Kyjovky. Katastr obce je členitý s nadmořskou výškou 216 – 346 m n. m. Celková výměra katastru je 1274 ha, z toho 462 ha polí, 727 ha lesní půdy, 5 ha vodní plochy, 9 ha zastavěné plochy a 71 ha ostatních ploch.

V obci je převážně řadová zástavba přízemních domů s nízkou občansko-technickou vybaveností. V obci se nachází MŠ, místní knihovna, prodejna potravin a smíšeného zboží, pohostinství. V obci je cca 170 domů, z nichž je cca 50 užíváno k individuální rekreaci a bytový dům. Obcí prochází silnice II/429 z obce Nemotice na severozápadě směrem do města Koryčany na východě. Odkanalizování obce je řešeno gravitační stokovou sítí. Recipientem jednotné kanalizace obce je vodní tok Kyjovka, Obec je pokryta kanalizací, která je vyústěna objekty „V1“, „V2“, „V3“, „V4“ a „V5“ do recipientu.

Pokud jde o charakter zásobování obce Mouchnice pitnou vodou.

V minulosti byl charakter zásobování dán individuálními zdroji zásobování (studnami). Počátkem 90. let minulého století byl realizován projekt, ve kterém se obec Muchnice zásobuje z vodárenské nádrže Koryčany resp. z ÚV v Koryčanech. Vlastní technické řešení spočívá v napojení na skupinový vodovod Koryčany – Kyjov a to tím způsobem, že voda je přiváděna gravitačně do čerpací stanice s akumulací 15 m3 Jestřabice a následně př. řadem P1.6.1 (PE DN 63 mm – 785 m) do VDJ Jestřábice (2 x 50 m3, max. hl. 331,8 m n. m., min. hl. 329,3 m n. m.). Z vodojemu Jestřábice je voda gravitačně vedena přivaděčem P1.6.1 (PVC DN 110 mm – 747 m) do přerušovací komory Mouchnice (1 x 15 m3), odkud hlavním zásobovacím řadem A do rozvodné sítě obce Mouchnice.

Rozvodná síť je větvená v menším rozsahu zaokruhovaná. Je provedena z PVC DN 90-110 mm a k dnešnímu dni dosahuje délky 3 822 m.

3.2. Charakter odpadních vod

Pokud se týká charakteru odpadních vod, jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny odpadní vody:

- z bytového fondu („obyvatelstvo“)

- ze zařízení občansko-technické vybavenosti

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací)

- jiné (podzemní a drenážní vody) vznikající v zastavěném území

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“)

Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od 310 obyvatel, přímo napojených na stokovou síť.

Odpadní vody z občansko-technické vybavenosti

Jedná se o vody z části splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody, ročního období a druhu podnikání. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází k pravidelné produkci i technologických odpadních vod, jako jsou obchody, základní a střední školy s provozem kuchyně, kulturní zařízení a veškerá ostatní podnikatelská sféra v dané obci. Tito odběratelé patří do skupiny producentů, kteří jsou v KŘ uvedeni pod názvem „Ostatní producenti odpadních vod“ a mohou vypouštět odpadní vody v kvalitě uvedené v KŘ v tabulce č. 1. Odpadní vody od těchto producentů neovlivňují trvale-významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.

Srážkové a povrchové vody

Jedná se o vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací. Do stokové sítě jsou odváděny v převažující míře pomocí uličních vpustí a dalších prvků zabezpečujících svedení dešťových OV z komunikací a zpevněných ploch.

Jiné (podzemní a drenážní) vody

V kanalizačním systému se vyskytují v omezené míře (v závislosti na stáří a technickém stavu jednotlivých stok), bez zásadního ovlivnění řádné funkce kanalizace pro veřejnou potřebu v obci.

# 4. Technický popis STOKOVÉHO SYSTÉMU

4.1. Popis stokové sítě

Obec Mouchnice je odkanalizována gravitační stokovou sítí. Stoková síť zde byla budována postupně s rozvíjející se výstavbou rodinných a hospodářských objektů již počátkem 50. a 60. let minulého století. Stoková síť obce dnes dosahuje délky 2 846 m. Celá sít je v majetku a provozování Obce Mouchnice. Stoky jsou vybudovány z trub B a ŽB o dimenzích DN 300, 400, 500, 800, 1000.

Obec Mouchnice je odkanalizována soustavou pěti hlavních stok. Jsou to stoky „A“ (výusť „V2“), „B“ (výusť „V1“), „C“ (výusť „V3“), „D“ (výusť „V5“) a „E“ (výusť „V4“).

Stoka „A“ – jde o stoku, která začíná vyústěním do vodního toku výustí „V2“. Stoka A je vedena nezastavěnou části obce, přechází silnici II/429 a železniční trať a pokračuje až k domu č. p. 63, kde se lomí vlevo, odkud je následně vedena tělesem komunikace až k domu č. p. 69. Na stoku A je napojena stoka A1 za domem č. p. 175 a stoka A2 před domem č. p. 138.

| Kyjovka | Sběrač | Stoka 1. řádu | Stoka 2. řádu |
| --- | --- | --- | --- |
| „V2“ → | „A“ → |  |  |
| → | „A1“ |  |
| → | „A2“ |  |

| název řadu | materiál | DN (mm) | délka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| řad A | B | DN 500 | 295 |
| řad A | B | DN 400 | 40 |
| řad A | B | DN 300 | 73 |
| řad A1 | B | DN 400 | 187 |
| řad A2 | B | DN 400 | 80 |
| V2 v povolení 90 obyvatel | 675 |

Stoka „B“ – jde o stoku, která začíná vyústěním do vodního toku výustí „V1“, odtud je vedena centrální částí obce, kolem Pohostinství č. p. 42 a obchodu č. p. 97. Následně stoka pokračuje v komunikaci až za dům č. p. 85, kde je osazen lapač splavenin. Na stoku B je napojena stoka B1 před domem č. p. 24. Stoka B1 je vedena souběžně se silnicí II/429 v přímém směru až k Obecnímu úřadu č. p. 7, kde se lomí vlevo a pokračuje na konec zástavby RD až k domu č. p. 188, za kterým je osazen lapač splavenin. Na stoku B je napojena stoka B2 před domem č. p. 97. Stoka B2 je vedena souběžně se silnicí II/429 v přímém směru souběžně se stokou B1 až k domu č. p. 111, kde se lomí vlevo a pokračuje na konec zástavby RD směrem na město Koryčany až k domu č. p. 193. Na stoku B2 je před domem č. p. 122 napojena stoka B3. Stoka B3 je vedena až k domu č. p. 198, kde je ukončena kanalizačním propustkem. Na stoku B je napojena stoka B4 a B5 před domem č. p. 71.

| Kyjovka | Sběrač | Stoka 1. řádu | Stoka 2. řádu |
| --- | --- | --- | --- |
| „V1“ → | „B“ → |  |  |
| → | „B1“ |  |
| → | „B2“ |  |
| → | „B3“ |  |
| → | „B4“ |  |
| → | „B5“ |  |

| název řadu | materiál | DN (mm) | délka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| řad B | B | DN 1000 | 110 |
| řad B | B | DN 800 | 132 |
| řad B | B | DN 500 | 231 |
| řad B1 | B | DN 500 | 289 |
| řad B1 | B | DN 300 | 237 |
| řad B2 | B | DN 800 | 272 |
| řad B2 | B | DN 500 | 66 |
| řad B2 | B | DN 400 | 233 |
| řad B3 | B | DN 500 | 183 |
| řad B4 | B | DN 500 | 22 |
| řad B5 | B | DN 500 | 19 |
| V1 v povolení 150 obyvatel | 1794 |

Stoka „C“ – jde o stoku, která začíná vyústěním do vodního toku výustí „V3“ v prostoru severní části katastru obce. Stoka odvádí odpadní vody od domu č. p. 199 až k domu č. p. 43.

| Kyjovka | Sběrač | Stoka 1. řádu |
| --- | --- | --- |
| „V 3“ → | „C“ → |  |

| název řadu | materiál | DN (mm) | délka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| řad C | B | DN 500 | 165 |
| V3 v povolení 25 obyvatel |  |

Stoka „D“ – jde o stoku, která začíná vyústěním do vodního toku výustí „V5“ v těsné blízkosti „V2“. Stoka D odvádí odpadní vody od domu č. p. 186 až k domu č. p. 32, před kterým je osazen lapač splavenin.

| Kyjovka | Sběrač | Stoka 1. řádu |
| --- | --- | --- |
| „V 5“ → | „D“ → |  |

| název řadu | materiál | DN (mm) | délka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| řad D | B | DN 500 | 40 |
| řad D | B | DN 400 | 57 |
| řad D | B | DN 300 | 35 |
| V5 v povolení 25 obyvatel | 132 |

Stoka „E“ – jde o stoku, která začíná vyústěním do vodního toku výustí „V4“. Následně je stoka E vedena kolem domu č. p. 30, 190 až k domu č. p.191, před kterým je ukončena.

Struktura navazujících stok v povodí stoky „E“

| Kyjovka | Sběrač | Stoka 1. řádu |
| --- | --- | --- |
| „V 4“ → | „E“ → |  |

| název řadu | materiál | DN (mm) | délka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| řad E | B | DN 300 | 80 |
| V4 v povolení 20 obyvatel |  |

4.2. Hydrotechnické a hydrologické údaje

Hydrotechnické údaje stokové sítě obce Mouchnice nebyly dochovány.

# 5 Požadavky vodoprávního úřadu na množství a kvalitu vypouštěné odpadní vody z OBCE DRAŽŮVKY

5.1. Vodoprávní rozhodnutí

Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí, vydal dne 14.06.2006 rozhodnutí č. j.: ŽP/04/22/1432 o POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, SPOČÍVAJÍCÍ VE VYPOUŠTĚNÍ NEČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE MOUCHNICE DO VODNÍHO TOKU KYJOVKA, A TO VÝUSTNÍMI OBJEKTY V1 – V5, č.h.p. 4-17-01-068, vodní tok Kyjovka, ř. km 71.

Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí, vydal dne 26.07.2011 rozhodnutí č. j.: OŽP29230/11/4178/2011 380 O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, SPOČÍVAJÍCÍ VE VYPOUŠTĚNÍ NEČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE MOUCHNICE DO VODNÍHO TOKU KYJOVKA, A TO VÝUSTNÍMI OBJEKTY V1 – V5.

Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí a územního plánování, vydal dne 01.07.2016 rozhodnutí č.j.: OŽPÚP32189/16/380 O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, SPOČÍVAJÍCÍ VE VYPOUŠTĚNÍ NEČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE MOUCHNICE DO VODNÍHO TOKU KYJOVKA, A TO VÝUSTNÍMI OBJEKTY V1 – V5.

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:		365

Velikost zdroje znečištění v EO:				310

Emisní limity přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod a bilanční hodnoty:

- Výustní objekt „V1“ – počet napojených obyvatel-150

množství:

Qprům.        0,05  	l/s

Qmax		0,055     l/s

Qměs		   138 	m3/měs

Qroční		1 650  	m3/rok

ukazatel:

CHSK-Cr		p=  	       700 	mg/l, 	m=	800  	mg/l,	1,155 	t/rok

BSK5			p=   	400 	mg/l, 	m=	550 	mg/l,    	0,660 	t/rok

NL		      	p=   	250 	mg/l, 	m= 	350 	mg/l,    	0,412 	t/rok

- Výustní objekt „V2“ – počet napojených obyvatel-90

množství:

Qprům.   	0,03  	l/s

Qmax		0,035  	l/s

Qměs		83 		m3/měs

Qroční		990 	m3/rok

ukazatel:

CHSK-Cr		p=   	400 	mg/l, 	m=	650 	mg/l,	0,396 	t/rok

BSK5			p=   	200 	mg/l, 	m=	400 	mg/l,    	0,198	t/rok

NL		      	p=   	250 	mg/l, 	m= 	350 	mg/l,    	0,247 	t/rok

- Výustní objekt „V3“ – počet napojených obyvatel-25

množství:

Qprům.   	0,01	l/s

Qmax		0,015  	l/s

Qměs		23 	 	m3/měs

Qroční		275   	m3/rok

ukazatel:

CHSK-Cr		p=  	       350 	mg/l, 	m=	500	      mg/l,      0,096 	t/rok

BSK5			p=   	160 	mg/l, 	m=	300 	mg/l,    	0,044	t/rok

NL		      	p=   	160 	mg/l, 	m= 	320 	mg/l,    	0,044	t/rok

- Výustní objekt „V4“ – počet napojených obyvatel-20

množství:

Qprům.   	0,01  	l/s

Qmax		0,015 	l/s

Qměs		18,3	m3/měs

Qroční		220 	m3/rok

ukazatel:

CHSK-Cr		p=  	 120 	mg/l, 	m=	240       mg/l,	0,026 	t/rok

BSK5			p=     80 	mg/l, 	m=	160 	mg/l,    	0,017	t/rok

NL		      	p=    100 	mg/l, 	m= 	200 	mg/l,    	0,022 	t/rok

- Výustní objekt „V5“ – počet napojených obyvatel-25

množství:

Qprům.   	0,01	l/s

Qmax		0,015  	l/s

Qměs		23   	m3/měs

Qroční		275 	m3/rok

ukazatel:

CHSK-Cr		p=  	160 mg/l, 	m=	320	       mg/l,	0,044 	t/rok

BSK5			p=    80 	mg/l, 	m=	160 	mg/l,    	0,022	t/rok

NL		      	p=    80 	mg/l, 	m= 	160 	mg/l,    	0,022 	t/rok

p = uváděné přípustné koncentrace pro rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod – typ vzorku „A“- při čemž se jedná o 2 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorku stejného objemu odebíraných v intervalu 15 min.

m = maximálně přípustná (nepřekročitelná) hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

Počet kontrolních profilů:		5

Četnost sledování:			2 x ročně

Vypouštění odpadních vod v uvedených hodnotách se povoluje na dobu určitou a to do 30.06.2021. Uvedené rozhodnutí tvoří přílohu č. 3 tohoto KŘ.

###### 5.2. Údaje o recipientu

Název toku:		Kyjovka

Q355:            		0,020	m3/s

BSK5:          		4,46	mg/l

CHSKCr:			26,50	mg/l

NL:                   	10,00	mg/l

Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-068, ř. km 69,00 – 71,00

# 6. seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami:

- radioaktivní, infekční a jiné ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě, popř. obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach

- narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod

- způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě nebo ohrožující provoz čistírny odpadních vod

- hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi

- jinak nezávadné, které ale smísením s jinými látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí jedovaté látky

- pesticidy, jedy, omamné látky a žíraviny

- kejda a močůvka

- výpalky, kvasnice a vinné kaly

Dále nesmí do stokové sítě vniknout:

- soli použité v údobí zimní údržby komunikací v množství přesahujícím v průměru za toto období 300 mg v jednom litru vody

- uliční nečistoty v množství přesahujícím 200  mg v jednom litru vody

- ropa a ropné látky v množství přesahujícím 20 mg v jednom litru vody

Tato množství se zjišťují těsně před vstupem do stokové sítě, a pokud jde o uliční nečistoty, vždy při vyprázdněném koši a usazovacím kalovém prostoru vpusti.

Dále nesmí do stokové sítě vniknout nebezpečné látky a zvlášť nebezpečné látky, které ve smyslu zák. č. 254/2001 Sb. nejsou odpadními vodami.

- Zvlášť nebezpečné látky (s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky

biologicky neškodné):

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

- Nebezpečné látky

- Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

| zinek | selen | cín | vanad |
| --- | --- | --- | --- |
| měď | arzen | baryum | kobalt |
| nikl | antimon | berylium | thalium |
| chrom | molybden | bor | telur |
| olovo | titan | uran | stříbro |

- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách

- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

- Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Fluoridy

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

- Kyanidy

# 7. nejvyšší přípustná míra znečištění a nejvyšší přípustné množství odpadních vod vypouštěných do KANALIZACEdolní bojanovice

Množství vypouštěných odpadních vod z obce Mouchnice a jejich nejvyšší přípustná míra znečištění je dána vodoprávním rozhodnutím:

Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí, dne 14.06.2006 rozhodnutí č. j.: ŽP/04/22/1432.

Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí, dne 26.07.2011 rozhodnutí č. j.: OŽP29230/11/4178/2011 380.

Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí a územního plánování, vydal dne 01.07.2016 rozhodnutí č. j.: OŽPÚP32189/16/380.

Údaje o nejvyšší přípustné míře znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu, které platí pro všechny producenty odpadních vod v obci, jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 1.

#### TABULKA č. 1

Chemická spotřeba kyslíku			CHSKCr 				 800 		mg/l

Biologická spotřeba kyslíku			BSK5     				 400 		mg/l

Nerozpuštěné látky			       	NL         				 420 		mg/l

Amoniakální dusík			       	N-NH4+    		  	   50 		mg/l

Rozpuštěné anorganické soli			RAS     		     		1000      	mg/l

Rozpuštěné látky					RL					2000		mg/l

Fosfor celkový						Pcelk.				    10		mg/l

Rtuť					              	Hg			              	0,01  	mg/l

Měď					              	Cu			              	0,5    	mg/l

Nikl					              		Ni			         	       0,1    	mg/l

Chrom celkový				       	Cr celk.		          	       0,3    	mg/l

Chrom šestimocný			      		Cr6+ 			  		0,1   	mg/l

Olovo					              	Pb			              	0,1         mg/l

Arsen					              	As			         	       0,2    	mg/l

Zinek					              	Zn			         	       2,0       	mg/l

Kadmium					       	Cd			              	0,05    	mg/l

Berylium					       	Be			              	5,0       	μg/l

Baryum					               	Ba			              	2,0       	mg/l

Kobalt					               	Co			               	0,1      	mg/l

Molybden					        	Mo			               	0,1       	mg/l

Stříbro					               	Ag			        		0,1    	mg/l

Vanad							       Va					       0,1		mg/l

Selen							       Se					       0,05       mg/l

Bor								        B				       	1,0		mg/l

Chloridy							        Cl-					   250		mg/l

Sírany							      SO42-				   250		mg/l

Fenoly jednosytné					FN 1					2,0		mg/l

Kyanidy celkové				        	CN- celk.		  	       	0,2    	mg/l

Kyanidy toxické				        	CN- tox.		  		         0,1    	mg/l

Dusík celkový						Ncelk.					70		mg/l

Nepolární extrahovatelné látky	 	NEL					 5,0       	mg/l

Extrahovatelné látky					EL					       80		mg/l

Tenzidy anionaktivní			        	PAL- A		       		10       	mg/l

Adsorbovatelné org. halogeny      		AOX			  		  0,05  	mg/l

Polyaromatické uhlovodíky celk.	 	PAU			  		  1,0       μg/l

Pesticidní látky celkem						         		         2,0       μg/l

PCB celk. (PCB ( kongenerů č. 28, 52, 101, 138, 153, 180)	      	  0,05  	μg/l

pH           								         			6,5 – 8,5

Teplota vypouštěných odpadních vod max. do 					40		oC

Uvedené hodnoty jsou maximální a v případě většího zdroje znečištění mohou být zpřísněny anebo doplněny o další specifické ukazatele v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění.

Dále je stanoveno, že do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí být vypouštěny zbytky z drtičů kuchyňského odpadu.

Kuchyňský odpad je podle Katalogu odpadů tj. vyhlášky č. 381/2001 Sb. zařazen pod č. 200108 jako organický kompostovatelný odpad a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí a následném vypouštění do toků. Profily kanalizačních přípojek a kanalizačních stok nejsou dimenzovány pro odpady vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Odpady však nejsou totéž co odpadní vody. Dochází k sedimentaci a následnému zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což má za následek omezenou průtočnost kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Úhradu nákladů spojených s likvidací havárie může provozovatel uplatnit v oprávněném případě u původce havárie. Při havárii většího charakteru je možno dohledat zdroj havárie a za pomoci speciální techniky vytipovat zdroj znečištění s následným uplatněním postihu.

Podmínky vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce stanovuje Kanalizační řád obce, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod.

Způsob stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace včetně orientačních ukazatelů pro stanovení příslušné míry znečištění stanoví příloha č. 15 vyhlášky 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Obsah nerozpuštěných látek NL je zpravidla limitován koncentrací 500 mg/l. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zbytků do veřejné kanalizace, odpadní voda tento limit významně překračuje (odhadem 4 až 5 tis. mg/l NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou, za což může uložit smluvní pokutu.

# 8. způsob a četnost měření množství odpadních vod včetně vod srážkových

Množství vypouštěných odpadních vod z obce Mouchnice je stanoveno nepřímým způsobem, dle odebraného množství vody z veřejného vodovodu a vlastních zdrojů.

Množství vypouštěných odpadních vod od jednotlivých odběratelů (obyvatelstvo a podnikatelská činnost) není měřeno, ale je stanoveno nepřímo z naměřeného množství vody odebrané z veřejného vodovodu, příp. s připočtením vody odebírané z jiných zdrojů anebo je stanoveno nepřímo na základě směrných čísel dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, uzavřených na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací.

Množství vypouštěných srážkových vod do veřejné kanalizace z podnikatelské činnosti, není uplatňováno.

# 9. opatření při poruchách, haváriích a mimořádných Událostech

Stávající realizovaná kanalizační síť zajišťuje odvedení splaškových a dešťových vod mimo zastavěná území. Provozovatel kanalizace je povinen udržovat a spravovat zařízení v provozuschopném stavu tak, aby vyhovovalo podmínkám určeným vodoprávním úřadem při povolování díla.

Odstranění poruch na kanalizačních zařízeních a kanalizační síti zajišťuje neprodleně a operativně provozovatel těchto zařízení svými pracovníky, popřípadě toto zajišťuje u odborné organizace. Aby bylo možné těmto poruchám předcházet, provádí provozovatel pravidelnou kontrolu a údržbu kanalizační sítě včetně všech zařízení na kanalizační síti.

Kontrolu správné funkce kanalizačních stok v jednotlivých úsecích mezi šachtami je povinen provozovatel provádět min. 1x ročně společně s kontrolou kanalizačních šachet.

Při zjištění závad na stokové síti, zejména zmenšením průtočného profilu usazeninami nebo jinými pevnými látkami, se provede čištění potrubí. Čištění potrubí se provádí dle profilu potrubí (průlezné x neprůlezné) a to tlakovou vodou pomocí čistících souprav, kartáčů, trychtýřů, spádu potrubí, použitého materiálu a specifikace odváděných odpadních vod.

Při čištění se využívá revizních šachet, kde se všechen materiál zachytí po spádu a odtud vyčerpá nebo jiným způsobem vyjme ze stoky. Kal nesmí být splaven do dalšího úseku kanalizace. Kal bude odvážen na ČOV.

### A) Poruchy

Při odstranění poruch na kanalizační síti a kanalizačních objektech musí být v místě poruchy provedeno technicko-bezpečností opatření pracoviště (červené praporky, výstražné dopravní značky, v noci svítilny, zábrany apod.).

Při poruše na kanalizační síti nebo kanalizačních objektech je provozovatel povinen odstranit tuto poruchu v co nejkratším možném termínu (toto platí i pro zajištění provozu kanalizačních přípojek). V tomto případě zajišťuje provozovatel kanalizace odvádění odpadních vod čerpáním vod v nejbližší šachtě před poruchou a vývozem těchto vod na ČOV.

Při krátkodobé poruše (odstranění si vyžádá pouze několik hodin) je provozovatel povinen toto zapsat v knize obsluhy a údržby kanalizace.

Při dlouhodobé poruše nebo v případě podstatného zhoršení kvality vypouštěné vody (při vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami) musí provozovatel okamžitě uvědomit příslušný Vodoprávní úřad a provést taková opatření, aby zabránil škodám způsobeným vzniklou poruchou.

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu.

V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona č. 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný Vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

B) Havárie

1)	Definice

Havárie je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozím odstavci, pokud takovému vniknutí předcházejí.

2)		Závadné látky (látky ohrožující jakost a zdravotní nezávadnost vod dle § 39, zák. č. 254/2001 Sb.):

- ropné látky

- jedy a jiné látky škodlivé zdraví

- žíraviny, radioaktivní zářiče a radioaktivní odpady

- průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky

- přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců a rostlin

- tekuté a pevné odpady průmyslu výživy, pevné odpady spotřebního průmyslu a strojírenského průmyslu

- koncentrované chromčinící lázně

- kaly nebo pevné znečištěné látky a odpady všeho druhu, z domácností, z nemocnic, z dopravních prostředků, z  těžby nebo úpravy nerostných surovin

- jiné rozpustné volně skladované látky, zejména posypové soli

S použitými obaly závadných látek se zachází jako se závadnými látkami.

Původce havárie je povinen při provádění uložených opatření k likvidaci havárie spolupracovat s orgány v rozsahu stanoveném v § 41 až 42, zák. č. 254/2001 Sb.

Ochrana před povodněmi je stanovena § 63 - § 81 zák. č. 254/2001 Sb.

Podle vyhlášky zákona č. 254/2001 Sb., § 39 se za uživatele závadných látek považuje každý, kdo s nimi zachází nebo jinak s nimi nakládá.

## 3)	Hlášení havárie

Havárii hlásí původce havárie nebo ten, kdo ji zjistí, nejvhodnějším a nejrychlejším způsobem v souladu s § 41, zák. č. 254/2001 Sb.

| Důležitá telefonní čísla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veřejnoprávní orgány: |  |  |
| vodoprávní úřad – MěÚ Kyjov, OŽP |  | 518 697 550 |
| Obecní úřad Mouchnice |  | 517 367 428 |
| policie ČR | tísňové 158 | 974 633 560 974 633 111 |
| hasičský záchranný sbor | tísňové 150 | 950 621 111 |
| Záchranná služba Kyjov | tísňové 155 |  |
| složky int. záchran. systému a org. krizového řízení | 112 |  |
| Záchranná služba Kyjov, Brno | 518 601 111 | 545 113 152 |
| Krajská hyg. stanice – územní pracoviště Hodonín |  | 518 398 611 |
| Povodí Moravy, Brno |  | 541 637 111 |
| Oblastní inspektorát ČIŽP Brno, odd. ochrany vod trvalá dosažitelnost | 545 545 111 723 285 054 | 541 213 948 |
| Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc, odd. ochr. vod Tovární 41, 772 00 Olomouc, trvalá dosažitelnost | 731 405 262 731 405 265 | 585 243 410 e-mail public@ol.cizp.cz |
| E.ON (JmE Hodonín) | 840 111 222 | 518 305 211 |
| JMP a.s. | 840 113 355 | 1239 |

# 10. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem

Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod z obce Mouchnice a jejich nejvyšší přípustná míra znečištění je dána vodoprávním rozhodnutími vydaná:  Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí, dne 14.06.2006 rozhodnutí č. j.: ŽP/04/22/1432, Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí, dne 26.07.2011 rozhodnutí č. j.: OŽP29230/11/4178/2011 380, Městský úřad Kyjov, odbor životní prostředí a územního plánování, vydal dne 01.07.2016 rozhodnutí č. j.: OŽPÚP32189/16/380.

Množství vypouštěných odpadních vod z obce Mouchnice je stanoven nepřímým způsobem, dle odebraného množství vod.

Jakost vypouštěných odpadních vod z obce Mouchnice bude sledována a zajišťována odběrem směsných vzorků typu „A“ (2 hodinový vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15-ti minut) vypouštěných odpadních vod a to v četnosti min. 2x ročně.

Jako kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod jsou stanoveny výustní objekty „V1“, „V2“, „V3“, „V4“ a „V5“.

Sledování jednotlivých vypouštění OV

Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod od jednotlivých producentů je dána smluvním vztahem obsaženým v uzavřené smlouvě o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací. Kontrola kvality vypouštěné odpadní vody se sleduje dle harmonogramu odběru vzorků, který je vypracován na každý kalendářní rok a kterou si provozovatel zajišťuje u akreditované laboratoře pro odběr vzorků odpadní vody.

Rozsah a způsob kontroly odpadních vod pro odběratele

- Odběratel je povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.

- Rozsah sledovaných ukazatelů je uveden v tabulce č. 1 tohoto kanalizačního řádu.

Producenti odpadních vod, kteří vypouští do kanalizace kromě splaškových vod i vody technologické (seznam v kapitole 3.2), patří do skupiny producentů, kteří jsou v KŘ uvedeni pod názvem Ostatní producenti odpadních vod.

Tito producenti patří do skupiny nepravidelně sledovaných a jsou povinni kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod v četnosti 2 x ročně v místě, které stanoví provozovatel kanalizace po dohodě s producentem vypouštěných odpadních vod (provozovatel – dodavatel, producent – odběratel) ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

Kontrolní vzorek bude odebírán jako vzorek směsný po dobu 2, 8 nebo 24 hod. a to v závislosti na dané směnnosti provozu.

Producenti odpadních vod předávají výsledky rozborů provozovateli kanalizace.

Tato povinnost se rovněž týká nově připojovaných producentů, kteří charakterem odpadních vod vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu kromě splaškových vod i vody technologické.

Rozsah a způsob kontroly odpadních vod pro provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu

Provozovatel kanalizace, nebo zástupce akreditované laboratoře ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. provádí odběr kontrolních vzorků odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu a to za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku nutnou k zajištění paralelního rozboru nabídne odběrateli. O odběru vzorků sepíše provozovatel s odběratelem protokol.

Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí odběrem směsného vzorku za bezdeštného stavu, tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní hodnoty.

Směsný vzorek bude odebírán po dobu 2 až 24 hodin a to v závislosti na směnnosti provozu.

Četnost kontroly kvality vypouštěných odpadních vod, kterou provádí provozovatel kanalizace, je dána  harmonogramem pro odběr vzorků O.V., který je vypracován na každý kalendářní rok. Zpracovaný harmonogram odběru vzorků vychází z odůvodněných potřeb sledování významných znečišťovatelů a zohledňuje možnosti a kapacitu pracovišť pověřených kontrolou a respektuje normu ČSN 757241 – Kontrola odpadních a zvláštních vod.

Typ odebíraných vzorků

- 24 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin

- 8 hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 1 hodina

- dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut

Metodiky analýz všech odebraných vzorků odpadních vod (ČOV i producenti) jsou prováděny podle platných právních předpisů a norem.

Pro všechny producenty platí, že kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném kanalizačním řádem a ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Producent odpadních vod je povinen, na vyžádání provozovatele kanalizace, předat schéma vnitřní kanalizace závodu, organizace nebo objektu s vyznačením profilů a míst, směrodatných pro kontrolu množství a kvality OV vypouštěných do veřejné kanalizace (měrné objekty, předčistící zařízení, důležité kanalizační objekty atd.). Toto musí odpovídat skutečnému provedení kanalizace.

Množství vypouštěných OV vod bude stanoveno nepřímo z naměřeného množství vody odebrané z veřejného vodovodu, případně z jiného zdroje. U producentů OV s instalovaným přímým měřením těchto vod může být pro kontrolu množství vypouštěných OV nebo jejich části používáno provozovatelem kanalizace i toto měření. Provozovatel veřejné kanalizace je oprávněn požadovat po producentovi odpadních vod instalaci měrného zařízení. Měřidlo musí být ověřeno ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii a udržováno ve stavu schopném provozu. V případě pochybnosti o správnosti měření požádá provozovatel kanalizace producenta písemně o přezkoušení měřidla. Producent je povinen přezkoušení zajistit nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti a v případě zjištění závady nebo nepřesnosti měřidla zabezpečit neprodleně nápravu nebo výměnu zařízení.

Kvalita OV bude zpravidla ověřována v místě jejich vypouštění z nemovitosti a zařízení producenta do veřejné kanalizace. Pokud toto není technicky možné, případně to vyžaduje charakter, složení, způsob předčištění a režim vypouštěných odpadních vod, bude kontrolní profil stanoven v jiném místě.

Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu, provádí provozovatel veřejné kanalizace. Tento odběr je povinen oznámit producentovi OV a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku, mu toto umožnit. Pokud se producent odběru vzorku nezúčastní, je odběr provedený provozovatelem kanalizace platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený provozovatelem kanalizace. Kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu může, v souladu s platnou legislativou, provádět i vodoprávní úřad.

11. AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně.

# 12. Použité podklady

- Vodoprávní rozhodnutí ŽP/04/22/1432 ze dne 14.06.2006. Prodloužení rozhodnutí ze dne 26.07.2011 pod č. j. OŽP29230/11/4178/2011 380. Prodloužení rozhodnutí ze dne 01.07.2016 pod č. j. OŽPÚP32189/16/380.

- Mapové podklady, zaměřené v roce 1979

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění

- ČSN 757241 – Kontrola odpadních a zvláštních vod v platném znění

- Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. v platném znění

- Internetové stránky obce Mouchnice

Vypracoval:  	Ing. Petr Michna

# 13. PŘEHLEDNé SITUACE STOKOVých SÍTí A OBJEKTŮ NA STOKOVÉ SÍTI

14. PŘÍLOHY KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Rozdělovník

- Seznam změn

- Povolení k nakládání s vodami (pro „V1“, „V2“, „V3“, „V4“ a „V5“)